KOSZTORYS INWENTORSKI ROBOT REMONTOWOBUDOWLANYCH – REMONT ŁAZIENEK   W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 im. JANA BRZECHWY, 68-200 ARY, ul. 1 MAJA 3a

PRZEDMIAR ROBÓT

| lp | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Łazienka parter |
| 1d.1 | KNR 4 – 01-1208-0200 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1,6*(3.74+3.8)*2 | m² m² | 24.128 |  |
|  |  | Razem | 24 128 |
| 2d.1 | KNR2-02-2003-0500 | Ścianki dział. GR z płyt gips. – karton. Na rusztach metal. Pojed. Z pokryciem jednostr. Jednowarstw.55-01 1.2*3.65 | m² m² | 4.380 |  |
|  |  | Razem | 4.380 |
| 3d.1 | KNR 2-02-2004-0500 | Obud. bele i pociągów płytami gips.-karton. Na rusztach metal.pojedyń.jednowarsw.55-01 (0.15*2+0.3)*1.9+2+.7*(0.25*2+0.3) 4*(0.8*0.7+0.2*(0.8*2+0.7) | m² m² m² | 3.300 4.080 |  |
|  |  | Razem | 7.380 |
| 4d.1 | KNR4-01-0711-0100 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. Na ścian.. i słup.prostok. na podł. Z cegły i pustaków (do 1m2 w 1miej.)- wariant 1 15 | m² m² | 15 000 |  |
|  |  | Razem | 15 000 |
| 5d.1 | KNR 4-01-1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m² 3.74*3.8 2.05*(3.74+3.8)2 | m² m² m² | 14 212 30.914 |  |
|  |  | Razem | 45.126 |
| 6d.1 | KNR 2-02-2009-0200 | Tynki (gładzie) jednowarsw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk.ręcz.na ścianach na podlożu z tynku 30.914 | m² m² | 30.914 |  |
|  |  | Razem | 30.914 |
| 7d.1 | KNR2-02-2009-0400 | Tynki (gładzie) jednowarsw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podlożu z tynku 14.212 | m² m² | 14.212 |  |
|  |  | Razem | 14.212 |
| 8d.1 | KNR 2-02-0829-0600 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm na klej metodą zwykłą 1.6*(3.74+3.8)*2 | m² m² | 24 128 |  |
|  |  | Razem | 24 128 |
| 9d.1 | NNRNKB 2- 02 -1134-0201 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie pionowe- wariant 2 30.914 | m² m² | 30.914 |  |
|  |  | Razem | 30.914 |
| 10d.1 | NNRNKB 2-02-1134-0101 | z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie pionowe- wariant 2 14.12 | m² m² | 14,212 |  |
|  |  | Razem | 14.212 |
| 11d.1 | KNR 2-02-1505-0300 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – wariant 1 30.914+14.212 | m² m² | 45.126 |  |
|  |  | Razem | 45.126 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 d.1 | KNR 4-01-0427-0700 | Analogia rozebranie przegród 1.43*(4*1+3.8) | m² m² | 11.154 |  |
|  |  | Razem | 11.154 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02-1029-0500 | Ścianki ustępowe przedszkolne 11.154 | m² m² | 11.154 |  |
|  |  | Razem | 11.154 |
| 14 d.1 | KNR 4-02-0235-0800 | Demontaż ustępu z miską fajansową 4 | kpl. kpl. | 4.000 |  |
|  |  | Razem | 4.000 |
| 15 d.1 | KNZ G2-15-0103-0100 | Elementy montażowe Geberit Unifix System – szyna montażowa 4 | kpl. kpl | 4.000 |  |
|  |  | Razem | 4.000 |
| 16 d.1 | KNZ G2-15-0104-0100 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp 4 | kpl kpl | 4.000 |  |
|  |  | Razem | 4.000 |
| 17 d.1 | KNR 2-15-0224-0300 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelanowych „kompakt” 4 | kpl kpl | 4.000 |  |
|  |  | Razem | 4.000 |
| 18 d.1 | KNR 4-01-0354-1300 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  | Razem | 1.000 |
| 19 d.1 | KNR 4-01-0322-0200 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek do zaworów 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  | Razem | 2.000 |
| 20 d.1 | KNR 4-03-0603-0100 | Wymiana opraw żarowych 2 | szt Szt | 2.000 |  |
|  |  | Razem | 2.000 |
| 2 Łazienka I piętro |
| 21 d.2 | KNR 4-01-1208-0200 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.73*(4.06+3.9)*2-3.074 | m² m² | 24.4676 |  |
|  | Korekta obmiaru | 0.0004 | m² | 0.0004 |  |
|  |  | Razem | 24.4680 |
| 22 d.2 | KNR 4-01-0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.45*0.9+1.22*1.45 | m² m² | 3.074 |  |
|  |  | Razem | 3.074 |
| 23 d.2 | KNR 2-02-2003-0500 | Ścianki dział.GR z płyt gips. – karton. Na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostr. jednowarstw.55-01 1.3*3.34 | m² m² | 4.342 |  |
|  |  | Razem | 4.342 |
| 24 d.2 | KNR 4-01-0711-0100 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap. Na ścian.. i słup.prostok. na podł. Z cegły i pustaków (do 1m2 w 1miej.)- wariant 1 20 | m² m² | 20.000 |  |
|  |  | Razem | 20.000 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wycena | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 d.2 | KNR 4-01-1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podlogi ponad 5m2 4.06*3.9 2.0*(4.06+3.9)*2 | m² m² m² | 15.834 31.840 |  |
|  |  | Razem | 47.674 |
| 26 d.2 | KNR2-02-2009-0200 | Tynki (gładzie) jednowarsw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podlożu z tynku 31.84 | m² m² | 31.840 |  |
|  |  | Razem | 31.840 |
| 27 d.2 | KNR2-02-2009-0400 | Tynki (gładzie) jednowarsw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podlożu z tynku 15.834 | m² m² | 15.834 |  |
|  |  | Razem | 15.834 |
| 28 d.2 | KNR 2-02-0829-0600 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm na klej metodą zwykłą 1.6*(4.06+3.9)*2 | m² m² | 25.472 |  |
|  |  | Razem | 25.472 |
| 28 d.2 | NNRNKB 2-02-1134-0201 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie pionowe- wariant 2 31.84 | m² m² | 31.840 |  |
|  |  | Razem | 31.840 |
| 29 d.1 | NNRNKB 2-02-1134-0201 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie pionowe- wariant 2 15.834 | m² m² | 15.834 |  |
|  |  | Razem | 15838 |
| 30 d.2 | KNR 2-02-1505-0300 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – wariant 1 15.834+31.84 | m² m² | 47.674 |  |
|  |  | Razem | 47.674 |
| 31 d.2 | KNR-W 7-12-0304-0100 | Odtłuszczanie posadzki lastrykowej 15.834 | m² m² | 15.834 |  |
|  |  | Razem | 15.834 |
| 32 d.2 | KNR 2-02 – 1118-0900 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układanie na klej metodą kombinowaną 4,06*3.9 | m² m² | 15.834 |  |
|  |  | Razem | 15.834 |
| 33 d.2 | KNR 4-01-0427-0700 | Analogia rozebranie przegród 1*(0.9*3+3.9) | m² m² | 6.600 |  |
|  |  | Razem | 6,600 |
| 34 d.2 | KNR – W-2-02-1029-0500 | Ścianki ustepowe 6.6 | m² m² | 6.600 |  |
|  |  | Razem | 6.600 |
| 35 d.2 | KNR 4-02-0235-0800 | Demontaż ustępu z miską fajansową 4 | kpl. kpl. | 4.000 |  |
|  |  | Razem | 4.000 |
| 36 d.2 | KNZ G2-15-0103-0100 | Elementy montażowe Geberit Unifix System – szyna montażowa 4 | kpl. kpl | 4.000 |  |
|  |  | Razem | 4.000 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 d.2 | KNZ G2-15-0104-0100 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp 4 | kpl kpl | 4.000 |  |
|  |  | RaZem | 4.000 |
| 38 d.2 | KNR 2-15-0224-0300 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelanowych „kompakt” 4 | kpl kpl | 4.000 |  |
|  |  | Razem | 4.000 |
| 39 d.2 | KNR 4-01-0354-1300 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  | Razem | 1.000 |
| 40 d.2 | KNR 4-01-0322-0200 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek do zaworów 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  | Razem | 1.000 |
| 41 d.2 | KNR 4-03-0603-0100 | Wymiana opraw żarowych 2 | szt Szt | 2.000 |  |
|  |  | Razem | 2.000 |
| 42 d.2 | KNR 4-01-1212-0500 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych – wariant 1 0.8*1.25 | m² m² | 1.000 |  |
|  |  | Razem | 1.000 |
| 43 d.2 | KNR 4 -01-1209-0600 korekta obrachunku | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. Ponad 1.0 m2 – wariant1 0.72*1.84*1.75 -0.0004 | m² m² m² | 2.3184 -0.0004 |  |
|  |  | Razem | 2.3180 |
| 44 d.2 | KNR-W 4-02-0222-0301 | Wymiana brodzika lub basenu natryskowego – wariant 2 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  | Razem | 1.000 |
| 45 d.2 | KNR 4-01-0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km. 1 | m³ m³ | 1.000 |  |
|  |  | Razem | 1.000 |
| 46 d.2 | KNR 4-01-0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy nast. 1 km. – dalsze 4 km. 1 | m³ m³ | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |