Kosztorys ofertowy

na wymianę dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Żarach

| Lp | Nazwa towaru | Jednostka miary szt | Cena jednostkowa netto zł. | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto zł. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Demontaż istniejącego urządzenia | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Montaż dźwigu towarowego wraz z obróbką drzwi, uzupełnienie płytek, malowanie ścian frontowych przy dźwigu i maszynowni | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Dźwig towarowy – opis dźwigu przedstawiony w tabeli poniżej | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Dokumentacja, pomiary rezystencji elektrycznej i uczestnictwo w odbiorach |  |  |  |  |  |
|  |  | x | x | Razem |  |  |

Opis dźwigu towarowego

| 1 | Obiekt | Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jna Brzechwy, 68-200 Żary, ul. 1 Maja 3a |
| --- | --- | --- |
| 2 | ilość dźwigów | 1 |
| 3 | typ | towarowy |
| 4 | napęd | Elektryczny |
| 5 | udźwig | 100 kg |
| 6 | prędkość | 0,45m/s |
| 7 | ilość przystanków | 3 |
| 8 | ilość dojść | 3 |
| 9 | maszynownia | Górna w szybie |
| 10 | Minimalne wymiary szybu- otwór w stropie niezbędne do wstawienia konstrukcji nośnej szybu | Szerokość- 920 mm głębokość - 780mm |
| 11 | wysokość podnoszenia | 7000mm |
| 12 | nadszybie | Minimalna wysokość 2900mm |
| 13 | podszybie | Standard |
| 14 | kabina nieprzelotowa | NIEPRZELOTOWA : szerokość.600mm głębokość: 600mm wysokość: 800mm |
| 15 | drzwi szybowe o wymiarach 600 x H800 m | Gilotynowe 3 szt. |
| 16 | Próg drzwi na wysokości | 700-800 mm |
| 17 | Standard wykonania | Dźwig zabezpieczony przed korozja, wykonanie z blachy nierdzewnej |
| 18 | Osłony na przelocie | 0 |
| 19 | Demontaż istniejącego urządzenia | 1 |